## Slide 1
Reality check business
Recupero calore da ASIC Bitcoin per acqua calda sanitaria
La domanda non e: funziona tecnicamente? La domanda e: puo diventare un business profittevole e scalabile?
Preparato per discussione con potenziale business partner
2026-06-21
Notes: Apri con franchezza: non e una presentazione commerciale, e una decisione di fattibilita.
La tesi iniziale: tecnologia possibile, business domestico generalista debole, nicchia potenzialmente testabile.

## Slide 2
ASIC HEAT RECOVERY / BUSINESS PARTNER DECK
Verdetto: non e ancora una startup domestica scalabile
L'idea diventa interessante solo se restringiamo molto il target, ottimizziamo costi/energia e misuriamo un pilota pagante.
28/100
Probabilita B2C ACS-only: troppo fragile per famiglia media
45/100
Probabilita nicchia: agriturismi, B&B, case grandi con FV
EUR 250-400k
Capitale minimo per 5-10 piloti seri, non per industrializzare
No HW
Non sviluppare hardware proprietario prima della domanda pagante
Fonte: modello interno su dati GSE 2024, CoinGecko e mempool.space al 2026-06-21
2
Notes: Questa e la slide piu importante: se il partner vuole sentire solo entusiasmo, il progetto e gia a rischio.
La tesi investibile e pilota integrato, non prodotto hardware proprietario.
Dichiara subito che BTC upside e ottimizzazione costi sono stati considerati: migliorano il pilota, ma non trasformano la famiglia media in mercato scalabile.

## Slide 3
ASIC HEAT RECOVERY / BUSINESS PARTNER DECK
Il sistema, spiegato da zero
Un ASIC trasforma elettricita in calcolo Bitcoin e quasi tutto il consumo diventa calore. Il business prova a catturare quel calore e usarlo per ACS.
ASIC
Genera hash SHA-256 e calore
->
Recupero
Air-to-water, hydro o immersione
->
Scambio
Separa circuito miner e ACS
->
Accumulo
Boiler/puffer per stoccare calore
->
Software
Accende solo quando ha senso
La parte difficile non e recuperare calore: e accendere abbastanza ore utili senza comprare elettricita retail per minare in perdita.
Fonte: modello interno su dati GSE 2024, CoinGecko e mempool.space al 2026-06-21
3
Notes: Spiega prima l'energia: un miner e una resistenza elettrica intelligente, non una pompa di calore.
Il software deve ottimizzare: temperatura accumulo, FV disponibile, costo energia, pool mining, sicurezza.

## Slide 4
ASIC HEAT RECOVERY / BUSINESS PARTNER DECK
Il collo di bottiglia: ACS media usa poche ore equivalenti
Una famiglia media non assorbe abbastanza calore per giustificare un ASIC moderno acceso spesso.
Chart: 
| ACS utile | Elettricita per ACS | ASIC 24/7
kWh/anno | 2300 | 2706 | 31186
760 h/anno
Ore ASIC necessarie per coprire solo ACS familiare
31.186 kWh
Consumo annuo se resta acceso 24/7
Se lo spegni spesso mini poco. Se lo tieni acceso sprechi calore o compri energia cara.
Fonte: modello interno su dati GSE 2024, CoinGecko e mempool.space al 2026-06-21
4
Notes: Questo e il cuore tecnico-economico: ACS-only non e un carico abbastanza continuo.
Il target deve avere carichi termici maggiori: ospitalita, lavanderia, spa, piscina, riscaldamento integrativo.

## Slide 5
ASIC HEAT RECOVERY / BUSINESS PARTNER DECK
Economia cliente: scenario realistico non vende da solo
Famiglia media italiana, impianto installato, ASIC S21 200 TH/s, BTC e hashrate al 2026-06-21.
Pessimistico
EUR -503 / anno netto
Payback: mai
Costo installato: EUR 9000
Realistico
EUR 188 / anno netto
Payback: 42 anni
Costo installato: EUR 7900
Ottimistico
EUR 723 / anno netto
Payback: 9 anni
Costo installato: EUR 6500
Messaggio
Il ROI familiare e debole. Il cliente compra solo se ha FV, ACS costosa e interesse Bitcoin.
Fonte: modello interno su dati GSE 2024, CoinGecko e mempool.space al 2026-06-21
5
Notes: Non vendere la media: scenario realistico payback circa 42 anni.
L'unico scenario bello richiede troppe condizioni simultanee per essere mercato largo.

## Slide 6
ASIC HEAT RECOVERY / BUSINESS PARTNER DECK
Scenari cliente: il payback dipende da assunzioni molto forti
Scenario
Costo impianto
Energia miner
Costo energia
BTC
Risparmio
Netto
Payback
Pessimistico
EUR 9.000
2.706 kWh
EUR 866
EUR 110
EUR 253
EUR -503
Mai
Realistico
EUR 7.900
2.706 kWh
EUR 487
EUR 169
EUR 506
EUR 188
42 anni
Ottimistico
EUR 6.500
2.706 kWh
EUR 216
EUR 296
EUR 644
EUR 723
9 anni
Interpretazione: il modello ACS-only non puo reggersi su una promessa di payback. Deve essere venduto come pilota di nicchia o spostato su carichi termici piu alti.
Fonte: modello interno su dati GSE 2024, CoinGecko e mempool.space al 2026-06-21
6
Notes: Questa tabella rende esplicito dove si rompe la narrativa commerciale.
Il partner deve vedere che non stiamo nascondendo l'elettricita consumata.

## Slide 7
ASIC HEAT RECOVERY / BUSINESS PARTNER DECK
Sensitivity: BTC e costi possono salvare il pilota?
Sì, migliorano molto il caso. Ma BTC da solo non basta: serve anche tagliare CAPEX, usare energia economica/FV e aumentare le ore termiche utili.
Caso
Netto cliente
Payback
Lettura brutale
Base realistico
EUR 188 / anno
42 anni
Non vendibile come ROI
BTC/hashprice +100%
EUR 357 / anno
22 anni
Meglio, ma ancora troppo lungo
Costi ottimizzati
EUR 350 / anno
17 anni
CAPEX -25%, energia piu economica
Costi + BTC +100%
EUR 519 / anno
11 anni
Diventa un pilota difendibile
Stretch case
EUR 766 / anno
7 anni
Serve FV forte o ACS molto costosa
Nota: BTC +100% qui assume che difficulty e fee non assorbano tutto l'upside. Nel lungo periodo conta l'hashprice, non solo il prezzo BTC.
Fonte: modello interno su dati GSE 2024, CoinGecko e mempool.space al 2026-06-21
7
Notes: Questa e la risposta alla domanda naturale del partner: e se BTC sale?
Risposta onesta: il prezzo BTC aiuta molto, ma non puo essere la base del business plan perche difficulty e hashrate di rete tendono ad adattarsi.
Il vero miglioramento e combinare standardizzazione installativa, CAPEX piu basso, energia FV/surplus e clienti con piu ore termiche della famiglia media.

## Slide 8
ASIC HEAT RECOVERY / BUSINESS PARTNER DECK
Mercato: grande in teoria, piccolo se filtrato correttamente
Il TAM e ampio, ma il vero SAM richiede casa/spazio tecnico, FV, surplus, quadro adeguato e apertura al mining.
1,60M
Impianti FV residenziali in Italia (GSE 2024)
38.772
Impianti FV residenziali in Trentino-Alto Adige
80k-180k
SAM Italia stimato dopo filtri tecnici e commerciali
20-60
SOM TAA realistico nei primi 3 anni
Fonte: GSE Solare Fotovoltaico 2024, allegato XLSX; stime SAM/SOM derivate.
8
Notes: Il mercato non si dimensiona partendo dai boiler, ma dai siti dove il calore puo essere usato e il cliente accetta mining.
Il focus Trentino-Alto Adige e utile per piloti, non per scalare da solo.

## Slide 9
ASIC HEAT RECOVERY / BUSINESS PARTNER DECK
Migliori clienti: non famiglia media, ma carichi termici continui
Rank
Segmento
Perche puo comprare
Rischio
1
Agriturismi / B&B con FV
ACS, lavanderia, spa o piscina aumentano ore utili
Installazioni diverse sito per sito
2
Bitcoiner con casa grande
Capisce narrativa e accetta volatilita
Mercato piccolo, spesso DIY
3
Case indipendenti con FV
Spazio tecnico e possibile surplus
Payback debole senza ACS elettrica
4
Early adopter
Buoni piloti e feedback
CAC alto, non scala da solo
5
Famiglia media
Mercato grande sulla carta
Da evitare: ROI insufficiente
Target iniziale consigliato: ospitalita piccola/premium in TAA con FV e bisogno termico misurabile.
Fonte: modello interno su dati GSE 2024, CoinGecko e mempool.space al 2026-06-21
9
Notes: Qui va chiarito il posizionamento: non vendiamo un gadget a tutti, cerchiamo pochi siti dove il carico termico giustifica l'esperimento.

## Slide 10
ASIC HEAT RECOVERY / BUSINESS PARTNER DECK
Concorrenza: validano il tema, ma non risolvono ACS domestica
Competitor
Prezzo
Cosa fa
Punto debole per noi
Heatbit Trio
USD 849
10 TH/s, heater aria + purificatore
Non ACS; hashrate basso
Heatbit Maxi Pro
USD 1.499
Fino a 60 TH/s, 1,5 kW mining heat
Riscaldamento ambiente
21Energy Ofen 2/Pro
EUR 1.780-2.410
40-60 TH/s, heater aria UE
Non idronico, ROI limitato
RY3T ONE
Non pubblicato
Modulo idronico 7-14 kW
Piu vicino, ma alta potenza/CAPEX
Spazio competitivo plausibile: integrazione locale, termotecnica, monitoraggio e target con vero carico termico.
Fonti competitor: Heatbit, 21Energy, RY3T, pagine prodotto consultate il 2026-06-21.
10
Notes: Heatbit e 21Energy dimostrano che la narrativa esiste. RY3T dimostra che il vero campo e idronico/impiantistico.
Il nostro vantaggio non sarebbe il miner, ma l'integrazione locale e la scelta siti.

## Slide 11
ASIC HEAT RECOVERY / BUSINESS PARTNER DECK
Economia azienda: margine basso, assistenza alta, break-even lontano
EUR -208.675
10/anno
EUR -227.000
50/anno
EUR -241.250
100/anno
EBIT stimato
11,8%
Margine lordo unitario stimato su EUR 8.900 prezzo installato
>300
Installazioni/anno per break-even con margine unitario attuale
Il business non scala bene se ogni installazione resta custom e richiede progettazione + assistenza ad alto contatto.
Fonte: modello interno su dati GSE 2024, CoinGecko e mempool.space al 2026-06-21
11
Notes: Questa slide serve a evitare l'illusione: anche se trovi clienti, l'azienda deve avere margine abbastanza alto da pagare team e responsabilita.
Il modello integratore e piu realistico dell'hardware, ma non e venture-grade senza standardizzazione forte.
L'ottimizzazione costi va cercata soprattutto qui: kit standard, installatori partner, commissioning remoto, meno ore custom.

## Slide 12
ASIC HEAT RECOVERY / BUSINESS PARTNER DECK
Go-to-market: un pilota con kill criteria, non un lancio largo
0-3 mesi
Prototipo
EUR 20-40k
Recupero >80%, telemetria 30 giorni
3-6 mesi
1-3 piloti
EUR 30-70k
Zero incidenti, ore utili >700/anno
6-12 mesi
Primi 10 clienti
EUR 120-220k
CAC < EUR 1.500, installazione <2 giorni
12-24 mesi
Espansione
EUR 250-500k
50 installazioni cumulative, partner installatori
Kill criteria: fermarsi se 5 clienti paganti non dimostrano EUR 600-1.000/anno di beneficio netto reale o willingness-to-pay extra-ROI.
Fonte: modello interno su dati GSE 2024, CoinGecko e mempool.space al 2026-06-21
12
Notes: La roadmap deve rassicurare il partner: non bruciamo capitale per dimostrare una tesi fragile.
Il primo investimento compra apprendimento, non scala.

## Slide 13
Decisione proposta
Procedere solo se il partner accetta un esperimento stretto e falsificabile
Fare
5-10 piloti paganti in TAA, target hospitality/FV, componenti esistenti, dashboard misure reali
Non fare
Hardware proprietario, campagna B2C larga, promessa di acqua calda gratis, business plan su famiglia media
Ask al partner: accesso a installatori/clienti pilota + budget EUR 250-400k + disciplina di stop/go.
Appendice completa: research/output/asic_heat_recovery_startup_report.html
13
Notes: Chiudi con una richiesta concreta: non serve consenso generico, serve decidere se il partner puo portare canale, installazione o capitale.
La frase finale: e un pilota di nicchia, non ancora una startup scalabile.
Se il partner e bullish su BTC, bene: trattiamolo come upside di scenario, non come fondazione del piano.