## Slide 1
Business plan verticale
ASIC heat per hospitality e processi di essiccazione
Due servizi reali in Italia: calore da mining Bitcoin usato dove serve molte ore, non come gadget domestico.
Preparato per partner non tecnico + discussione business
2026-06-21
Notes: Apri spiegando il cambio rispetto alla famiglia media: qui non vendiamo acqua calda gratis, vendiamo un generatore di calore digitale per clienti che consumano calore molte ore.
Il deck confronta due modelli: hospitality/lavanderia/spa e processi di essiccazione agricola/legno/erbe.

## Slide 2
ASIC HEAT RECOVERY / BUSINESS PLAN
Verdetto: testabile, ma non ancora un business dimostrato
La fattibilita non va confusa con il fatto che la tecnologia funzioni. Il punto critico e trovare clienti che usano abbastanza calore e pagano abbastanza margine.
Si
Ha senso fare un pilota pagante: hospitality e lavanderie sono il primo target.
Forse
Essiccazione: interessante solo con molte ore annue o prodotto ad alto valore.
No
Non e pronta per vendita larga, famiglia media o promessa di rendita BTC.
MVP
EUR 25-50k = dimostratore + LOI. Non e lancio commerciale.
Tesi onesta: validare il mercato con 5 siti paganti prima di investire in hardware, team o rete installatori.
Fonti: ISTAT ASI 2025 Turismo/Agricoltura; GSE FV 2024; modello BTC/ASIC interno al 2026-06-21.
2
Notes: Questa e la sintesi brutale: la tecnologia e plausibile, ma il business non e provato.
Con 25-50k possiamo validare, non costruire una societa con magazzino, certificazioni proprietarie e rete installatori nazionale.
Se un partner interpreta questa slide come 'siamo pronti a scalare', bisogna fermarlo subito.

## Slide 3
ASIC HEAT RECOVERY / BUSINESS PLAN
Fattibilita brutale: cosa e vero oggi e cosa no
Il progetto va trattato come esperimento commerciale misurato. Non e ancora un business plan bancabile senza dati pilota reali.
Area
Valutazione onesta
Perche
Tecnologia
7/10
recuperare calore e fattibile con componenti esistenti
Hospitality
55/100
primo target, ma servono >4.000 ore utili/anno e bollette reali
Essiccazione
40/100
upside alto, ma piu stagionale e processo-specifico
Scalabilita
3/10 oggi
troppo custom finche non esiste kit ripetibile e installatori formati
Budget 25-50k
6/10 per validare
basta per MVP e LOI, non per lanciare societa industriale
Decisione corretta: partire solo se il partner accetta metriche di stop/go e non vuole vendere una storia piu forte dei dati.
Fonti: ISTAT ASI 2025 Turismo/Agricoltura; GSE FV 2024; modello BTC/ASIC interno al 2026-06-21.
3
Notes: Questa slide deve mettere a terra la conversazione: non stiamo dicendo che il business e gia fattibile, stiamo dicendo che e abbastanza plausibile da testare.
La parte piu debole oggi e la scalabilita: ogni installazione custom uccide margini e velocita.
La condizione per proseguire e avere dati misurati, non entusiasmo.

## Slide 4
ASIC HEAT RECOVERY / BUSINESS PLAN
Spiegazione da zero: un ASIC e una stufa che produce anche Bitcoin
Un ASIC usa elettricita per fare calcoli della rete Bitcoin. Quasi tutta quell'elettricita diventa calore. Il nostro servizio cattura il calore e lo manda dove serve.
Elettricita
da rete, FV o mix
>
ASIC
calcolo Bitcoin + calore
>
Scambio
separa miner e impianto
>
Accumulo
acqua o aria calda
>
Cliente
ACS, lavanderia, spa, essiccazione
Un S21 assorbe 3.56 kW: circa 3 kW diventano calore utile se il recupero rende 85%.
Fonti: ISTAT ASI 2025 Turismo/Agricoltura; GSE FV 2024; modello BTC/ASIC interno al 2026-06-21.
4
Notes: Usa una frase semplice: un miner e una resistenza elettrica intelligente. Produce calore e contemporaneamente partecipa al mining.
Il recupero non crea energia gratis: sposta calore che altrimenti sarebbe buttato via. Il vantaggio nasce se quel calore sostituisce un costo reale.

## Slide 5
ASIC HEAT RECOVERY / BUSINESS PLAN
La regola economica: elettricita sotto la soglia, oppure non funziona
Ogni kWh elettrico speso produce due ritorni: BTC e calore utile. Se il costo del kWh supera questi ritorni, il cliente perde soldi.
BTC
EUR 62 per MWh elettrico
alle condizioni modello
+
Calore
85% del kWh diventa calore utile
se il sito lo assorbe
=
Soglia
Con calore a EUR 0,16/kWh:
energia max 19,8 cent/kWh
Tradotto: con energia industriale a 18-25 cent/kWh serve calore molto prezioso; con FV/surplus o contratti buoni diventa molto piu realistico.
Fonti: ISTAT ASI 2025 Turismo/Agricoltura; GSE FV 2024; modello BTC/ASIC interno al 2026-06-21.
5
Notes: Questa slide rende il modello comprensibile: il cliente compra kWh elettrici e riceve BTC piu calore.
La soglia dipende da hashprice, rendimento termico e valore del calore sostituito. Se il cliente scalda gia a basso costo, il progetto diventa debole.

## Slide 6
ASIC HEAT RECOVERY / BUSINESS PLAN
Perche un cliente dovrebbe installarlo davvero
Il cliente non compra Bitcoin. Compra un modo misurabile per abbassare un costo termico reale e riceve BTC come upside, senza custodia da parte nostra.
1. Bolletta termica
Sostituisce kWh che il cliente usa gia: ACS, lavanderia, spa, piscina, essiccazione o puffer.
2. Energia buona
Funziona se il kWh elettrico e sotto soglia: FV, surplus, contratto favorevole o calore molto prezioso.
3. BTC trasparente
Wallet e pool intestati al cliente. Noi vendiamo impianto, telemetria e assistenza: non rendimento finanziario.
Conviene se
Da scartare se
Prova prima di vendere
molte ore termiche + costo calore alto
gas/PDC gia economici o domanda stagionale bassa
bollette, profilo orario, contatore termico
Regola commerciale: se non si puo misurare il beneficio netto annuo, non va venduto.
Fonti: ISTAT ASI 2025 Turismo/Agricoltura; GSE FV 2024; modello BTC/ASIC interno al 2026-06-21.
6
Notes: Questa e la slide per il cliente: non promettere acqua calda gratis e non promettere rendimenti.
La proposta deve suonare cosi: lei usa gia calore; noi trasformiamo parte della sua bolletta elettrica in calore utile e BTC, misurando tutto.
Se manca una baseline energetica chiara, il cliente non e adatto al pilota.

## Slide 7
ASIC HEAT RECOVERY / BUSINESS PLAN
BTC 5 anni: scenari usati nel modello, non previsioni
Ancora dati: BTC a EUR 55.889 nel modello interno al 2026-06-21. La tabella serve a stressare il payback, non a promettere prezzo futuro.
Scenario BTC/EUR
Anno 1
Anno 2
Anno 3
Anno 4
Anno 5
Prudente
EUR 35k
EUR 40k
EUR 45k
EUR 50k
EUR 55k
Base
EUR 56k
EUR 62k
EUR 70k
EUR 78k
EUR 86k
Bull
EUR 56k
EUR 85k
EUR 120k
EUR 160k
EUR 220k
Assunzione prudente
Solo il 60% della variazione prezzo BTC passa al ricavo mining: il resto puo essere assorbito da difficulty, hashrate e fee.
Lettura corretta
BTC puo accorciare il payback, ma il business deve reggersi prima su calore usato e kWh elettrico sotto soglia.
Fonte: research/output/model_data.json; scenari BTC ipotetici per sensitivity, non forecast.
7
Notes: Qui bisogna essere severi: prezzo BTC alto non si traduce automaticamente in pari aumento del profitto mining.
Difficulty e competizione possono mangiare una parte consistente dell'upside. Per questo il modello passa solo il 60% della variazione prezzo al ricavo mining.
Il messaggio al partner: BTC migliora il caso, ma non puo essere l'unico motivo per installare.

## Slide 8
ASIC HEAT RECOVERY / BUSINESS PLAN
Modello 5 anni: quanto cambia davvero il payback
Il conto sotto parte dagli scenari base: hospitality 2 ASIC, essiccazione 4 ASIC. I valori sono cumulati netti dopo CAPEX: se restano negativi, il cliente non ha ancora recuperato l'investimento.
Hospitality base: 2 ASIC, 4.500 h/anno, energia EUR 0,12/kWh
Essiccazione base: 4 ASIC, 4.000 h/anno, energia EUR 0,10/kWh
Hospitality
Anno 1
5y dopo CAPEX
Payback
Prudente
EUR 2065
EUR -12.600
>5 anni
Base
EUR 2516
EUR -9871
>5 anni
Bull
EUR 2516
EUR -3662
>5 anni
Essiccazione
Anno 1
5y dopo CAPEX
Payback
Prudente
EUR 4811
EUR -19.037
>5 anni
Base
EUR 5613
EUR -14.186
>5 anni
Bull
EUR 5613
EUR -3147
>5 anni
Lettura brutale: nello scenario prudente il pilota serve solo se il cliente valorizza molto il calore. Nel bull case BTC accelera, ma non salva siti con poche ore utili.
Fonte: modello interno; pass-through prezzo BTC -> hashprice al 60%; valori prima di tasse e manutenzione straordinaria.
8
Notes: Questa slide e la risposta alla domanda 'ma se BTC sale?'. Si, migliora molto, ma solo nei siti gia termicamente sensati.
Il cliente deve vedere il payback come scenario, non come garanzia. L'offerta deve includere misurazione e possibilita di spegnimento quando non conviene.
Se il partner vuole vendere solo il bull case, il business diventa fragile e potenzialmente scorretto.

## Slide 9
ASIC HEAT RECOVERY / BUSINESS PLAN
La leva vera: ottimizzare sito e costi prima di sperare in BTC
Il prezzo BTC puo aiutare, ma le variabili controllabili sono piu importanti: ore termiche reali, costo elettrico, CAPEX installativo e standardizzazione del kit.
Caso
Leve operative
BTC
5y dopo CAPEX
Payback
Hospitality base
4.500 h, energia 12c, CAPEX 24k
Base
EUR -9871
>5 anni
Hospitality ottimizzato
6.500 h, energia 9c, CAPEX 21k
Base
EUR 10.284
4 anni
Essiccazione base
4.000 h, energia 10c, CAPEX 45k
Base
EUR -14.186
>5 anni
Essiccazione ottimizzata
5.000 h, energia 8c, CAPEX 60k
Bull
EUR 38.232
4 anni
Messaggio al partner: cercare siti ottimi e installazione ripetibile vale piu che costruire il pitch su BTC alto. BTC e upside; il cliente firma per un beneficio energetico misurabile.
Fonte: modello interno; sensitivity su ore, energia, CAPEX e BTC; valori indicativi da validare in pilota.
9
Notes: Questa slide riporta il discorso sulle leve controllabili: sito, ore, costo energia, CAPEX e standardizzazione.
Un sito mediocre con BTC bull resta rischioso; un sito buono con installazione ottimizzata diventa molto piu presentabile.
La domanda commerciale giusta non e quanto vale BTC, ma quale cliente ha abbastanza calore e una bolletta tale da assorbire l'impianto.

## Slide 10
ASIC HEAT RECOVERY / BUSINESS PLAN
Cosa serve per iniziare: non hardware proprietario, ma un kit integrato
Blocco
Cosa include
Costo MVP
Miner + raffreddamento
1-2 ASIC, airflow/hydro/immersione leggera, isolamento acustico
EUR 4-10k
Termotecnica
Scambiatore, pompe, valvole, puffer/boiler, sensori temperatura
EUR 6-14k
Elettrico/sicurezza
Linea dedicata, quadro, protezioni, sezionamento, allarmi
EUR 3-8k
Software
Dashboard, log energia, allarmi, spegnimento automatico, report
EUR 5-15k
Assicurazione/legale
RC installazione, contratti, privacy, non-custody BTC
EUR 3-8k
Budget 25-50k: un dimostratore serio + telemetria + vendita pilota. Lancio commerciale minimo: 120-250k.
Fonti: ISTAT ASI 2025 Turismo/Agricoltura; GSE FV 2024; modello BTC/ASIC interno al 2026-06-21.
10
Notes: Con 25-50k non devi inventare un miner. Devi mettere insieme componenti esistenti, sicurezza, dashboard e un sito pilota pagante.
Il rischio non e solo tecnico: se allaghi un locale tecnico o fai saltare un quadro, il prodotto e morto.

## Slide 11
ASIC HEAT RECOVERY / BUSINESS PLAN
Modello 1: agriturismi, B&B, spa e lavanderie
Il servizio installa uno o piu moduli ASIC termici per coprire acqua calda, lavanderia, spa/piscina o integrazione di puffer esistenti.
Cliente ideale
Proprietario presente, FV o energia buona, ACS alta, lavanderia, locale tecnico e sensibilita a costi energia.
Offerta
Vendita/installazione kit + dashboard + manutenzione mensile. Nessuna custodia BTC.
Prezzo
EUR 18-30k per 1-2 ASIC installati; EUR 99-250/mese monitoring e assistenza.
Perche ora
Turismo record, extra-alberghiero in crescita, costi energia ancora sensibili.
Go-to-market iniziale: 5 piloti in strutture con bollette reali e contatore termico. Senza dati kWh, niente promessa commerciale.
Fonti mercato: ISTAT ASI 2025 Turismo; modello economico interno BTC/ASIC.
11
Notes: Questo e il modello piu semplice da spiegare a un partner commerciale: il cliente ha acqua calda e biancheria, noi riduciamo una parte del costo creando BTC come sottoprodotto.
Il vero prodotto e un servizio misurato, non il miner.

## Slide 12
ASIC HEAT RECOVERY / BUSINESS PLAN
Economics cliente hospitality: funziona solo sopra 4.000 ore utili
Caso 2 ASIC
Ore utili
Energia
Calore
Netto annuo
Payback
Debole
3.000 h
21.360 kWh
18,2 MWh
EUR -332
mai
Base
4.500 h
32.040 kWh
27,2 MWh
EUR 2514
9,5 anni
Buono
6.500 h
46.280 kWh
39,3 MWh
EUR 5806
4,1 anni
EUR -332
Debole
EUR 2514
Base
EUR 5806
Buono
Fonti: ISTAT ASI 2025 Turismo/Agricoltura; GSE FV 2024; modello BTC/ASIC interno al 2026-06-21.
12
Notes: Qui devi essere netto: se l'impianto lavora 3.000 ore o meno, il modello e fragile.
Con 4.500 ore diventa una proposta borderline ma spiegabile; con 6.500 ore e buona energia diventa interessante.

## Slide 13
ASIC HEAT RECOVERY / BUSINESS PLAN
Mercato hospitality: grande in superficie, selettivo nella pratica
ISTAT 2024 fotografa un mercato ricettivo enorme, ma il nostro cliente non e ogni struttura: serve carico termico, spazio tecnico e decisione rapida.
466,2M
Presenze turistiche Italia 2024
32.943
Esercizi alberghieri
21.215
Agriturismi ricettivi
35.015
B&B rilevati da ISTAT
Filtro
Italia stimata
Perche entra nel SAM
Carico termico alto + FV/energia buona + proprietario operativo
3.000-8.000 siti
agriturismi, piccoli hotel, spa, lavanderie, strutture montane
SOM 3 anni realistico
100-250 installazioni
dipende da installatori e casi studio misurati
Fonte: ISTAT ASI 2025 Turismo, Prospetto 19.1 e 19.2; stime SAM/SOM interne.
13
Notes: Usa i numeri ISTAT per mostrare che il mercato generale esiste.
Poi restringi subito: il nostro mercato servibile non sono 265 mila strutture, ma poche migliaia con profilo tecnico e commerciale adatto.

## Slide 14
ASIC HEAT RECOVERY / BUSINESS PLAN
Modello 2: essiccazione agricola, legno ed erbe
Qui il calore non serve per comfort, ma per processo: asciugare prodotto, ridurre tempi, stabilizzare qualita e liberare spazio di magazzino.
Agricolo
Erbe officinali, peperoncino, frutta, funghi, piccoli lotti premium, foraggio di nicchia.
Legno
Legna da ardere premium, tavole piccole, falegnamerie e micro-sawmill con cella.
Servizio
Modulo aria calda 2-6 ASIC + sensori umidita/temperatura + ricette di processo.
Rischio
Stagionalita: se lavora poche settimane, il payback crolla.
Questo modello puo battere hospitality solo se il processo gira 3.500-5.000 ore/anno o se il prodotto essiccato ha alto margine.
Fonte: ISTAT ASI 2025 Agricoltura; assunzioni operative interne su essiccazione.
14
Notes: Spiega la differenza: nel modello hospitality vendiamo calore ricorrente; nel modello essiccazione vendiamo capacita produttiva.
Il cliente compra se l'essiccazione gli aumenta margine, velocita o qualita, non solo se risparmia energia.

## Slide 15
ASIC HEAT RECOVERY / BUSINESS PLAN
Economics essiccazione: ore e valore del calore decidono tutto
Caso
Modulo
Ore utili
Calore
Netto annuo
Payback
Stagionale debole
4 ASIC
2.000 h
24,2 MWh
EUR 1750
25,7 anni
Base difendibile
4 ASIC
4.000 h
48,4 MWh
EUR 5609
8 anni
Buono
6 ASIC
5.000 h
90,8 MWh
EUR 14.468
4,7 anni
EUR 1750
Debole
EUR 5609
Base
EUR 14.468
Buono
Fonti: ISTAT ASI 2025 Turismo/Agricoltura; GSE FV 2024; modello BTC/ASIC interno al 2026-06-21.
15
Notes: La conclusione e meno comoda ma piu vera: l'essiccazione e ottima solo se il ciclo e lungo o il valore del prodotto e alto.
Per un agricoltore stagionale con 500-1000 ore, non venderlo come impianto: al massimo noleggio stagionale o servizio condiviso.

## Slide 16
ASIC HEAT RECOVERY / BUSINESS PLAN
Mercato essiccazione: non enorme, ma molto piu verticale e B2B
Il mercato va cercato tra aziende che gia diversificano, trasformano prodotto o hanno bisogno di asciugatura controllata.
1,13M
Unita produttive agricole in Italia secondo ISTAT 2023
6%
Aziende agricole con attivita remunerative connesse
Nord
Quota attivita connesse piu alta: 12-13% nel Nord
SAM
1.000-3.000 siti potenziali: erbe, legno, frutta, funghi, piccoli processi
Segmento migliore
Motivo
Problema
Erbe/prodotti premium
Valore prodotto alto, basse temperature
volumi piccoli
Legno/legna premium
ore lunghe e calore continuo
qualita essiccazione critica
Fonte: ISTAT ASI 2025 Agricoltura; stime SAM interne.
16
Notes: Il numero grande delle aziende agricole non va venduto come TAM vero: la maggior parte non ha bisogno o capitale.
La parte interessante e il 6% che gia fa attivita connesse: trasformazione, energia, agriturismo, filiere locali.

## Slide 17
ASIC HEAT RECOVERY / BUSINESS PLAN
Confronto dei due modelli
Criterio
Hospitality / lavanderia / spa
Essiccazione agricola / legno / erbe
Facilita vendita
Alta: problema chiaro, bollette e ACS visibili
Media: cliente piu tecnico e processo-specifico
Ore utili
4.000-7.000 se il sito e giusto
2.000-5.000; spesso stagionale
Ticket installato
EUR 18-30k
EUR 35-70k
Payback realistico
4-10 anni nei siti buoni
5-12 anni, ma solo con ore/processo adatto
Scalabilita
Migliore: installatori termotecnici e casi studio
Piu verticale: necessita ricette di processo
Rischio maggiore
calore sottoutilizzato fuori stagione
qualita prodotto e cicli troppo brevi
Priorita consigliata: partire da hospitality per validare vendita/installazione; usare essiccazione come seconda linea su 2-3 pilot premium.
Fonti: ISTAT ASI 2025 Turismo/Agricoltura; GSE FV 2024; modello BTC/ASIC interno al 2026-06-21.
17
Notes: Questa slide aiuta il partner a scegliere focus: non si devono lanciare due mercati insieme con 50k.
Consiglio pragmatico: hospitality come wedge, essiccazione come opzione pilota dove c'e gia processo e alto valore prodotto.

## Slide 18
ASIC HEAT RECOVERY / BUSINESS PLAN
Modello ricavi e margini per la startup
Prodotto
Prezzo cliente
Costo diretto
Margine lordo
Ricorrente
Kit hospitality 1-2 ASIC
EUR 24k medio
EUR 17,2k
EUR 6,8k / 28%
EUR 99-250/mese
Modulo essiccazione 4 ASIC
EUR 55k medio
EUR 39k
EUR 16k / 29%
EUR 200-400/mese
Dashboard/assistenza
inclusa o SaaS
hosting + supporto
60-65%
report kWh/BTC/allarmi
Margine obiettivo
30-35% hardware+installazione
Break-even
25-35 installazioni/anno mixate
Nemico
installazioni custom non standard
Fonti: ISTAT ASI 2025 Turismo/Agricoltura; GSE FV 2024; modello BTC/ASIC interno al 2026-06-21.
18
Notes: La startup guadagna su installazione, standardizzazione e servizio ricorrente. Non deve speculare sui BTC del cliente.
Il margine lordo deve stare sopra il 30%, altrimenti l'assistenza mangia tutto.

## Slide 19
ASIC HEAT RECOVERY / BUSINESS PLAN
Scalabilita: da artigianato tecnico a rete installatori
0-3 mesi
Dimostratore
EUR 25-50k
1 sito visibile, dashboard, sicurezza, primi dati
3-9 mesi
5 piloti paganti
EUR 80-150k
3 hospitality + 2 essiccazione; contratti veri
9-18 mesi
25 installazioni
EUR 200-350k
manuale installatori, kit standard, casi studio
18-36 mesi
100+ installazioni
EUR 500k-1M
partner regionali, stock componenti, service desk
Prima assunzione full-time solo dopo 5 siti paganti e zero incidenti. Prima rete installatori solo dopo kit ripetibile.
Fonti: ISTAT ASI 2025 Turismo/Agricoltura; GSE FV 2024; modello BTC/ASIC interno al 2026-06-21.
19
Notes: Non serve correre: il vincolo e fare installazioni ripetibili e sicure.
La scalabilita arriva quando un installatore terzo puo montare il kit senza il founder in cantiere.

## Slide 20
ASIC HEAT RECOVERY / BUSINESS PLAN
Proiezione startup: possibile solo con disciplina commerciale
Anno
Mix installazioni
Ricavi
Gross profit
Opex
EBITDA
Y1
6 hospitality + 2 essiccazione
EUR 264k
EUR 79k
EUR 180k
EUR -101k
Y2
20 hospitality + 10 essiccazione
EUR 1,10M
EUR 341k
EUR 300k
EUR 41k
Y3
45 hospitality + 25 essiccazione
EUR 2,64M
EUR 823k
EUR 500k
EUR 323k
EUR -101.000
Y1
EUR 41.000
Y2
EUR 323.000
Y3
EBITDA scenario disciplinato
Fonti: ISTAT ASI 2025 Turismo/Agricoltura; GSE FV 2024; modello BTC/ASIC interno al 2026-06-21.
20
Notes: Questa proiezione e volutamente non da pitch gonfiato: Y1 perde soldi, Y2 pareggia solo se si vendono 30 impianti mixati.
La leva e vendere ticket piu alti a clienti B2B, non fare micro-installazioni domestiche.

## Slide 21
ASIC HEAT RECOVERY / BUSINESS PLAN
Rischi, compliance e kill criteria
Rischio
Come si controlla
Stop se...
Energia cara
cliente con FV/contratto buono; soglia kWh calcolata da bolletta
costo energia > soglia per 6 mesi
Calore non usato
contatore termico e log ore utili
ore utili <3.500 hospitality o <3.000 essiccazione
Installazione pericolosa
DICO, elettricista/termotecnico, assicurazione RC
1 incidente grave o near-miss ripetuto
BTC/difficulty
non basare vendita su prezzo BTC; sensitivity trasparente
ROI dipende solo da BTC alto
Regolatorio
no custody, no gestione fondi, wallet/pool intestati al cliente
serve autorizzazione finanziaria
Kill criteria principale: 5 siti paganti devono dimostrare beneficio netto > EUR 1.500/anno o valore produttivo documentato.
Fonti regolatorie: modello evita custodia/servizi finanziari; impianti da eseguire con professionisti abilitati.
21
Notes: Questa slide serve a far vedere maturita: il business ha rischi fisici, non solo finanziari.
Non bisogna mai toccare custodia BTC o promettere rendimenti: diventerebbe un altro mestiere e un altro budget.

## Slide 22
ASIC HEAT RECOVERY / BUSINESS PLAN
Decisione proposta e richiesta al partner
Procedere con un pilota commerciale, non con una startup industriale completa.
Fare ora
1 dimostratore + 3 strutture hospitality + 2 siti essiccazione. Tutti con contatore termico e dati pubblicabili.
Budget
EUR 25-50k per MVP; EUR 120-250k per 5 piloti paganti e manuale installazione.
Non fare
Hardware proprietario, vendita B2C larga, promessa di rendita BTC o acqua calda gratis.
Ask: accesso a 5 clienti pilota, installatore termotecnico partner, budget MVP e disponibilita a fermarsi se i dati non tengono.
Fonti: ISTAT ASI 2025 Turismo/Agricoltura; GSE FV 2024; modello BTC/ASIC interno al 2026-06-21.
22
Notes: Chiudi chiedendo risorse concrete: clienti, installatore e budget. Se il partner porta solo entusiasmo, non basta.
La domanda finale e: abbiamo 5 siti adatti da misurare entro 90 giorni?

## Slide 23
ASIC HEAT RECOVERY / BUSINESS PLAN
Appendice fonti e assunzioni
Fonte
Uso nel deck
ISTAT ASI 2025 Turismo C19
466,2M presenze; 32.943 alberghi; 232.376 extra-alberghieri; agriturismi e B&B 2024
ISTAT ASI 2025 Agricoltura C13
1,13M aziende agricole; 6% attivita connesse; agriturismi >26k; struttura agricola
GSE Solare FV 2024
1,875M impianti FV Italia; 50.297 impianti FV Trentino-Alto Adige
Modello BTC/ASIC interno
ASIC S21 200 TH/s, 3,56 kW; BTC EUR 55.889; ricavo mining EUR 62/MWh elettrico; scenari BTC/costi 5 anni
Benchmark competitor
Heatbit, 21Energy, RY3T: heater/miner aria e soluzioni idroniche come validazione di mercato
Le stime SAM/SOM, payback e proiezioni sono derivate: vanno validate con bollette, ore termiche e dati di processo dei singoli siti pilota.
Link principali: istat.it/storage/ASI/2025/capitoli/C19.pdf; C13.pdf; research/output/model_data.json
23
Notes: Se il partner chiede precisione assoluta, ribadisci che il deck e un business plan per decidere un pilota, non un'offerta tecnica definitiva.
Ogni cliente va modellato con la sua bolletta e il suo carico termico.